Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Jan Pasieczny zapraszam do złożenia oferty na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup ciągnika i szufli ciągnikowej (ładowacza czołowego)

I. Zakres rzeczowy zadania:

1. ciągnik z napędem na obie osie

- moc min. 115 kM,

- rewers hydrauliczny;

- WOM 540/1000 obr/min, hydraulicznie załączany, sterowanie również z błotnika

- skrzynia biegów min. 16;

- wydajność pompy min. 65 l/min;

- podnośnik narzędzi zawieszanych udźwig minimalny 5000kg;

- kabina klimatyzowana;

- sterowanie TUZ również na zewnątrz ciągnika,

- przednia oś amortyzowana min opony R 28"*440/65;

- tylna oś min opony R38"*540/65;

- kabina amortyzowana, siedzenie komfortowe,

- obciążniki tylnej osi,

- przygotowany fabrycznie pod ładowacz

- hamulce pneumatyczne przyczepy,

ładowacz czołowy:

- szufla ciągnikowa, szerokość min 2200 mm

- udźwig nie mniejszy niż 2400 kg;

- elementy mocujące do ciągnika;

-  rozdzielacz 3 sekcyjny;

- zespół sterujący(joystick);

- amortyzator drgań;

- układ prowadzenia równoległego,

- szufla do kopania i równania min. 2,2m

II. Termin realizacji zamówienia:

Umowny termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści oświadczeń musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.   Weryfikacja nastąpi przez sprawdzenie w bazie CEDIG.

IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę i odrzuca jego ofertę, gdy:

1) Wykonawca posiada powiązania, w tym osobowe lub kapitałowe, z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w szczególności:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej:

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

3) złożone po wyznaczonym terminie i innej formie niż wymienione w p. V.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę, w formie pisemnej lub elektronicznej należy, przesłać pocztą e-mail na adres: karpiczek01@interia.pl  lub listem poleconym lub złożyć w zamkniętej kopercie w Stawczyk 36, 56 – 300 Milicz w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 1500, z oznaczeniem:

Oferta na „zakup ciągnika i szufli ciągnikowej (ładowacza czołowego)”.

Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która fizycznie/elektronicznie zostanie dostarczona w wyznaczone miejsce i w określonym wyżej terminie.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną odrzucone.

  - Kryterium oceny:

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji czasu dostawy

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty – waga 90%

Okres gwarancji – waga 5%

termin dostawy – waga 5%

3. Sposób oceny ofert:

a) Ocena kryterium cena - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 90% - wskaźnik Kc

Ocena zostanie dokonana wg wzoru :

Kc = Cmin / Cb x 90

Gdzie :

Kc - kryterium cena oferty,

Cmin - oferta z najniższą ceną,

Cb - cena oferty badanej,

90 - waga kryterium ceny,

b) Ocena kryterium okres gwarancji - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 5% - wskaźnik Kg Opis metody przyznania punktów:  Kg = Gb/Gmax x 5

Gdzie: Kg - kryterium okres gwarancji, Gb - wartość badanej oferty [podana w miesiącach], Gmax - najwyższa wartość spośród złożonych ważnych ofert * 5 - waga kryterium okres gwarancji i rękojmi

* Przy czym najwyższa wartość jaka będzie brana pod uwagę do oceny ofert to 60m-cy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, Zamawiający przyjmie go, jednakże nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert.

c) Ocena kryterium czas realizacji - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 5% - wskaźnik Kd

Opis metody przyznania punktów:  Kd = Gb/Gmax x 5

Gdzie: Kd - kryterium czas dostawy, Gb - wartość badanej oferty podana w dniach do ostatecznego terminu dostawy jakim jest dzień 30 sierpnia 2018 r, Gmax - najwyższa wartość spośród złożonych ważnych ofert * 5 - waga kryterium okres gwarancji i rękojmi

d) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Suma punktów przyznanych danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  Sko = Kc + Kg + Kd

Gdzie : Sko - suma przyznanych punktów wg kryteriów oceny, Kc - kryterium cena oferty,

Kg - kryterium okres gwarancji, Kd – kryterium czas dostawy.

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Punkty obliczone będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Przyjęta przez Zamawiającego metodyka oceny kryterium zapewnia jej obiektywizm, gwarantuje konkurencyjność postępowania oraz upraszcza opracowanie ofert.

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferenci przedstawią taki sam poziom cen, zostaną oni wezwani do złożenia oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że oferta dodatkowa nie może mieć ceny wyższej niż pierwotnie złożona.

  - Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć na Formularzu Oferty.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia oferty i mające wpływ na wartość zamówienia oraz dokładnie i szczegółowo zapoznać się z warunkami wykonania zamówienia, w tym z załączonymi przedmiarami robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz oferty określić w nim wartość netto w PLN, wartość podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wynikającego z zapytania ofertowego. Podana cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

  - Oferta powinna być napisana w języku polskim.

  - Oferta winna zawierać:

Forma składanych dokumentów:

- oferta wraz oraz oświadczenia - oryginał dokumentu,

- dokumenty inne niż oświadczenia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

X.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:

Wykonawca może zwracać się osobiście, pisemnie, lub drogą elektroniczną (e-mail: : karpiczek01@interia.pl) albo pod numerem telefonu 601 178 827 lub 724 371 619  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie do 15.05.2018 r.

XI. Informacje dodatkowe:

- Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela pan Jan Pasieczny pod nr tel. 
kom 601 178 827 lub 724 371 619 - w godzinach od 9:00 do 15:00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

/-/ J.Psieczny